## Slide 1
1
Raspberry Pi
Comunicaciones I2C, SPI, 1-Wire, UART

## Slide 2
Introducción
Unidades de información
2
Antes comenzar a trabajar con las comunicaciones en la Raspberry Pi, es importante mencionar algunos conceptos básicos, el primero son las unidades de información.
Unidad | Descripción
Bit | Con un bit se puede representar sólo un valor de dos posibles valores diferentes, 0 o 1, falso o verdadero
Nibble | Un nibble es una colección de 4 bits. un nibble se presenta un número BCD y también puede representar un dígito hexadecimal
Byte | Un byte consta de 8 bits. Las referencias hacia cierta localidad de memoria en todos los microprocesadores nunca es menor que un byte
Palabra | Una palabra es un grupo de 16 bits. Una palabra se puede dividir en 2 bytes llamados igualmente de bajo y alto orden. También una palabra puede considerarse como un grupo de 4 nibbles.

## Slide 3
Introducción
Unidades de información
3
A continuación mostramos el rango de valores que se pueden obtener con un Byte y con una Palabra.
Unidad | Rango de valores sin signo | Rango de Valores con signo
Byte | 0 - 255 | -128 - 127
Palabra | 0 – 6,535 | -32,768 - 32,767

## Slide 4
Introducción
Complemento a Dos
4
El método de complemento a 2 en aritmética es comúnmente usada en computadoras para manipular números negativos.
El primer paso consiste en aplicar un NOT al numero binario.
Una vez realizado esto, sumamos un 1 al bit menos significativo.
Ejemplo:
62,080 = 1111 0010 1000 0000
PASO 1) NOT(1111 0010 1000 0000) = 0000 1101 0111 1111
PASO 2) 0000 1101 0111 1111
+ 1
0000 1101 1000 0000 = -3,456

## Slide 5
Introducción
Operadores a nivel de bits en Python
5

## Slide 6
Introducción
Representación de números Python
6
Decimal | Hexadecimal | Octal | Binaria
62080 | 0xf280 | 0o171200 | 0b1111001010000000
>>> hex(62080) #convierte un número a base Hexadecimal
'0xf280'
>>> bin(62080) #convierte un número a base Binaria
'0b1111001010000000'
>>> oct(62080) #convierte un número a base Octal
'0o171200'
>>> int(0xf280) #convierte un número a base Decimal
62080
>>>

## Slide 7
I2C
Descripción
7
El protocolo I2C permite que múltiples dispositivos "esclavos" se comuniquen con uno o más dispositivos "maestros“, con el uso de 2 hilos.
SDA, medio donde viaja la información.
SCL, medio por donde viaja la señal de reloj.

## Slide 8
I2C
Pines
8

## Slide 9
I2C
Habilitar
9
Para habilitar el Uso de I2C en nuestra Raspebrry es necesario realizar los siguientes pasos:
Ingresar a raspi-config
Seleccionamos la opción “5 Interfacing options”
Seleccionamos la opción “P5 I2C”
Nos preguntara si queremos habilitar la comunicación I2C y responderemos que si.
Nos confirma que ha sido habilitado la conexión I2C y salimos de raspi-config.
Reiniciamos nuestra Raspberry Pi.

## Slide 10
I2C
Librerías y/o Paquetes Necesarios
10
Para hacer uso de I2C desde Raspbian es necesario hacer uso del paquete i2c-tolos, lo instalamos con al siguientes instruccuion.
sudo apt-get install i2c-tools
De igual manera en Python es necesario instalar la librería smbus.
sudo apt-get install python-smbus python3-smbus

## Slide 11
I2C
Ejemplos
11
A continuación veremos como trabajar con I2C desde la línea de comandos. Lo primero que podemos hacer es descubrir qué interfaces I2C tenemos disponibles:
pi@raspi_eder:~ $ i2cdetect -l
i2c-1 i2c bcm2835 I2C adapter I2C adapter

## Slide 12
I2C
Ejemplos
12
Solo nos aparece una interfaz I2C (i2c-1). Ahora podemos mirar qué dispositivos hay conectados en el bus.
pi@raspi_eder:~ $ i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- 68 -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --

## Slide 13
I2C
Ejemplos
13
Ya podemos leer y escribir en cualquiera de los dispositivos I2C conectados. Para leer podemos utilizar i2cget y para escribir podemos usar i2cset:
pi@raspi_eder:~ $ i2cget -y 1 0x68 117
0x68
Hemos leído el registro 117 del dispositivo con dirección 0x68 del bus i2c-1

## Slide 14
I2C
Ejemplos
14
Vamos a leer el registro 107, para detectar en que modo esta nuestro MPU6050,
pi@raspi_eder:~ $ i2cget -y 1 0x68 107
0x40
Eso significa que está puesto a uno el bit 6, que corresponde con el modo SLEEP. El dispositivo arranca en modo dormido para no consumir batería, tenemos que despertarlo quitando ese bit:
pi@raspi_eder:~ $ i2cset -y 1 0x68 107 0

## Slide 15
I2C
Ejemplos
15
Vamos a leer la última medida de la temperatura. La medida está en los regstros 65 y 66, pero si leemos los dos registros de forma independiente podemos estar leyendo parte de la temperatura de una medida y otra parte de otra medida. Por eso hay que leer los dos registros de golpe, haciendo una transferencia de 16 bits (modo palabra):
pi@raspi_eder:~ $ i2cget -y 1 0x68 65 w
0x80f2

## Slide 16
I2C
Ejemplos
16
Ya tenemos lecturas de temperatura. Pero es muy importante interpretarlas bien. I2C es un protocolo orientado a bytes. Se transfiere byte a byte. Al transferir una palabra por I2C el ordenador entiende que primero llega el byte bajo y luego el alto. Este convenio se llama little-endian y es el dominante hoy en día. Sin embargo si vemos el mapa de registros veremos que la dirección 65 corresponde al byte alto y el 66 al byte bajo. ¡Por tanto los bytes están cambiados! La lectura hay que interpretarla como 0xf280.

## Slide 17
I2C
Ejemplos
17
Vamos a ver cómo podemos hacerlo con la shell:
pi@raspi_eder:~ $ TEMP=$(i2cget -y 1 0x68 65 w)
pi@raspi_eder:~ $ echo $TEMP
0x80f2
pi@raspi_eder:~ $ TEMP2=$(echo "0x${TEMP:4:2}${TEMP:2:2}")
pi@raspi_eder:~ $ echo $TEMP2
0xf280
Vamos a hacer la transformación completa a una temperatura en grados Celsius:
pi@raspi_eder:~ $ echo "$(($TEMP2 - 0x10000))/340 + 36.53" | bc -l
26.36529411764705882353

## Slide 18
I2C
Ejemplos
18
0xf280 = 62,080
0x10000 = 65,536
0xf280 – 0x10000 = 62,080 – 65,536
= -3,456 / 340
= -10.16470588235294 + 36.53
= 26.36529411764706

## Slide 19
I2C
Ejemplos
19
import smbus
import time
power_1 = 0x6b
power_2 = 0x6c
def read_word(dir):
high = bus.read_byte_data(direccion, dir)
low = bus.read_byte_data(direccion, dir+1)
val = (high << 8) + low
return val
def read_word_2c(dir):
val = read_word(dir)
if(val >= 0x8000):
return -((65535 - val)+1)
else:
return val
bus = smbus.SMBus(1)
direccion = 0x68
bus.write_byte_data(direccion, power_1, 0)
try:
while True:
temp = read_word_2c(0x41)
print(temp)
print("Temp: ", temp / 340 + 36.53)
time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
print("Programa finalizado por el usuario")
finally:
print("Salida con exito")

## Slide 20
I2C
Ejemplos
20
La orden i2cdump permite leer de una ráfaga un conjunto de registros. Leemos de golpe desde el registro 61 hasta el 72. Corresponden a las lecturas de (por orden):
pi@raspi_eder:~ $ i2cdump -y -r 59-72 1 0x68 b
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
30: d1 28 f7 2c 25 ?(?,%
40: d4 f2 90 fe e7 00 d5 ff dd ?????.?.?
Acelerómetro.
  Aceleración en X: 0xd128
  Aceleración en Y: 0xf72c
  Aceleración en Z: 0x25d4
Temperatura: 0xf290.
Giróscopo:
  Rotación en X: 0xfee7
  Rotación en Y: 0x00d5
  Rotación en Z: 0xffdd

## Slide 21
I2C
Ejemplos
21

## Slide 22
SPI
Descripción
22
Dentro de este protocolo se define un maestro que será aquel dispositivo encargado de transmitir información a sus esclavos. El SPI es un protocolo síncrono que trabaja en modo full duplex. Hace uso de 4 hilos.
Master Out Slave In (MOSI)
Master In Slave Out (MISO)
Señal de reloj compartida (CLK)
CEn (Chip Enable). Una o varias señales de selección de destino activas a nivel bajo.

## Slide 23
SPI
Pines
23

## Slide 24
SPI
Habilitar
24
Para habilitar el Uso de I2C en nuestra Raspebrry es necesario realizar los siguientes pasos:
Ingresar a raspi-config
Seleccionamos la opción “5 Interfacing options”
Seleccionamos la opción “A6 SPI”
Nos preguntara si queremos habilitar la comunicación SPI y responderemos que si

## Slide 25
SPI
Ejemplos
25
A continuación veremos hacer uso del protocolo ISP

## Slide 26
1-Wire
Descripción
26
El protocolo I2C permite que múltiples dispositivos "esclavos" se comuniquen con uno o más dispositivos "maestros“, con el uso de 2 hilos.

## Slide 27
1-Wire
Pines
27

## Slide 28
1-Wire
Habilitar
28
El protocolo I2C permite que múltiples dispositivos "esclavos" se comuniquen con uno o más dispositivos "maestros“, con el uso de 2 hilos.

## Slide 29
1-Wire
Ejemplos
29
El protocolo I2C permite que múltiples dispositivos "esclavos" se comuniquen con uno o más dispositivos "maestros“, con el uso de 2 hilos.

## Slide 30
UART
Descripción
30
El protocolo I2C permite que múltiples dispositivos "esclavos" se comuniquen con uno o más dispositivos "maestros“, con el uso de 2 hilos.

## Slide 31
UART
Pines
31

## Slide 32
UART
Habilitar
32
El protocolo I2C permite que múltiples dispositivos "esclavos" se comuniquen con uno o más dispositivos "maestros“, con el uso de 2 hilos.

## Slide 33
UART
Ejemplos
33
El protocolo I2C permite que múltiples dispositivos "esclavos" se comuniquen con uno o más dispositivos "maestros“, con el uso de 2 hilos.